## Slide 1
RoboBrain · 3DGS · 2026
VLM · VLA · MPC
机器人操作框架 v2
从 5 层架构到 流式精化 与 渐进约束特化
覆盖范围 五层架构 · Predicate Dictionary · L2.5 语义解析 · Hybrid MPC A/B/C · VLM-Supervisor · Streaming Refinement · Progressive Constraint
目标任务 叠三个碗 · 双臂端锅 · 含 handover 的 bi-manual 协作 · RGB-D 输入

## Slide 2
Motivation
为什么需要 v2
v1 outline 暴露的三个事实
1
数据是 RGB-D，不是纯 RGB
深度信息没被任何模块系统使用，affordance grounding 沿用 2D pipeline 浪费输入
2
目标含双臂协作 / handover
VLM 不懂 IK / 不知道 arm assignment / 不会生成 handover 模板，plan 在双臂场景必然失败
3
VLM 既是 planner 又是 supervisor
v1 把 VLM 当一次性 plan 生成器，但执行中的 drift 检测、约束违反判定也需要 VLM 的语义判断
v2 的回应
◆
五层 + 旁路 架构
插入 Embodiment Grounder（IK / arm assign / handover）+ 旁路 VLM-Supervisor
◆
Predicate Dictionary 窄腰
~18 个 predicate，VLM 训练 / MPC 实现 / Supervisor 判断三者共用
◆
Sequencing vs Synchronization
拆开两类约束——handover 是同步关键，不是顺序自由
◆
MPC 限定为 constraint projector
不强行做 forward dynamics，PointWorld 旁路按需调用
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
2 / 24

## Slide 3
Architecture
五层 + 1 旁路 架构总览
L0 · VLM-Planner
embodiment-agnostic; predicate-only output
L1 · Embodiment Grounder
IK · WorkspaceMap · ArmAssigner · Handover · CoManip
L2 · Affordance Grounding
LangSAM + depth lift（简化 pipeline）
L3 · VLA Executor
黑盒先验路径，不要求 constraint-conditioned
L4 · Hybrid MPC A/B/C
Stage A 约束 projector · Stage B/C PointWorld
L2.5 · Semantic Resolver
Deferred refs · VLM-Binder · Blackboard
VLM-Supervisor （旁路）
• 事件驱动 · 战略层
• 6 个决策: continue / advance /
downgrade / force_refine /
full_replan / abort
• 不改单步动作
Streaming Refiner （并行）
• 与 Inner Loop 并行的后台 worker
• 维持 lookahead 窗口（≤ 2）
• 单 stage 单 pass，不迭代
• 见 §11.6 streaming 设计
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
3 / 24

## Slide 4
D1 – D8
八条设计纪律
D1
约束契约非动作脚本
Plan 是 outcome 集合，不是 imperative 命令序列
D2
outcome-based 监督
Supervisor 评估目标 / 约束，不评估 step 顺序
D3
VLM embodiment-agnostic
VLM 不输出 arm / IK / handover，留给 Grounder
D4
Predicate Dictionary 窄腰
VLM / MPC / Supervisor 三方共用同一份谓词字典
D5
频段分层
L1 / L2 / L2.5 / L3 在不同频率运行，权限随频率反比
D6
精化与执行并行 (新)
Refiner 永远在后台，不阻塞 main loop
D7
永不依赖 PointWorld 远期预测 (新)
lookahead ≤ 2 stage 是硬上限
D8
Stage A 始终兜底 (新)
任何精化路径失败，Stage A 都能让系统跑下去
D6 – D8 是 streaming refinement pivot 时新增的纪律
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
4 / 24

## Slide 5
The Narrow Waist
Predicate Dictionary · 项目窄腰
~18 个 predicate · 6 大类 · 每个 predicate 三方共用同一定义
Spatial
above
on_top_of
inside
near
far
Contact
touching
grasped
released
supported
Pose
upright
tilted
aligned
Direction
facing
moving_toward
Safety
clear_of
max_force
Temporal
before
after
during
synchronized_with
Triple binding: 每个 predicate 必须实现
evaluate(scene) → bool
供 Supervisor 在线判断约束是否被违反
cost(scene) → float
供 MPC Stage A 把违反程度转化为梯度
cost_on_pointcloud(pcd)
供 Stage B/C 在 PointWorld 预测点云上评估
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
5 / 24

## Slide 6
The Plan Contract
VLM-Planner 输出 schema
{
"task": "stack 3 bowls",
"goal": [
{"pred": "stacked", "args": ["bowl_a","bowl_b","bowl_c"]}
],
"global_constraints": [
{"pred": "upright", "args": ["each:bowl"]},
{"pred": "max_force", "args": ["gripper", 8.0]}
],
"lookahead": 1,
"steps": [
{
"stage_idx": 1,
"name": "approach_first_bowl",
"action": "grasp",
"target": "bowl_a",
"affordance_region": "rim_top",
"preconds": [{"pred": "reachable", "args": ["bowl_a"]}],
"postconds": [{"pred": "grasped", "args": ["bowl_a"]}],
"constraints": [
{"pred": "approach_speed_max", "args": [0.1]}
],
"mpc_mode": "B",
"binding_mode": "eager"
}
// ... more stages
]
}
字段角色
goal
终态 predicate 集合（id-aware 或 existential）
global_constraints
always-on 约束，每个 stage 都必须满足
lookahead
Streaming refiner 窗口大小 0 / 1 / 2 / 3
affordance_region
VLM 描述 affordance 区域（不出 UV 坐标）
preconds / postconds
stage 入口 / 出口的 predicate 约束
mpc_mode
A 默认 / B 接触 / C 多体耦合 — 控制 PointWorld 启用
binding_mode
eager (plan-time 绑) / lazy (runtime 绑 — 渐进约束)
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
6 / 24

## Slide 7
Example 1
VLM 输出 Template · 叠三个碗
{
"task": "把三个碗叠在一起",
"goal": [{"pred": "stacked", "args": ["bowl_1","bowl_2","bowl_3"]}],
"global_constraints": [
{"pred": "upright", "args": ["each:bowl"]},
{"pred": "max_force", "args": ["gripper", 8.0]}
],
"lookahead": 1,
"binding_mode_hint": "lazy",
"steps": [
{ "stage_idx": 1, "action": "grasp", "target": "bowl_a",
"affordance_region": "rim_top",
"postconds": [{"pred":"grasped","args":["bowl_a"]}],
"mpc_mode": "B" },
{ "stage_idx": 2, "action": "place", "target": "bowl_a",
"place_on": "bowl_b",
"affordance_region": "bowl_b/top_center",
"preconds": [{"pred":"grasped","args":["bowl_a"]}],
"postconds": [{"pred":"on_top_of","args":["bowl_a","bowl_b"]},
{"pred":"released","args":["bowl_a"]},
{"pred":"upright","args":["bowl_a"]}],
"mpc_mode": "C" },
{ "stage_idx": 3, "action": "grasp", "target": "bowl_c",
"affordance_region": "rim_top",
"postconds": [{"pred":"grasped","args":["bowl_c"]}],
"mpc_mode": "B" },
{ "stage_idx": 4, "action": "place", "target": "bowl_c",
"place_on": "bowl_a",
"affordance_region": "bowl_a/top_center",
"postconds": [{"pred":"stacked","args":["bowl_1","bowl_2","bowl_3"]}],
"mpc_mode": "C" }
]
}
关键观察
顺序自由
1→2→3 与 3→2→1 都对，goal predicate 不指定先后
affordance 是区域，不是 UV 坐标
rim_top / top_center 由 grounding 模块负责定位
mpc_mode 分级
grasp = B（接触瞬间）, place = C（接触富集）
问题暗藏
若 VLM 必须 commit bowl_a/b/c identity，则陷入组合爆炸 — 看第 18 张
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
7 / 24

## Slide 8
Example 2 · Bi-manual
VLM 输出 Template · 双臂端锅
{
"task": "双臂把锅端到桌子另一侧",
"goal": [
{"pred": "at_pose", "args": ["pot", "target_location"]},
{"pred": "upright", "args": ["pot"]}
],
"global_constraints": [
{"pred": "upright", "args": ["pot"]},
{"pred": "max_tilt", "args": ["pot", 15.0]},
{"pred": "co_manipulation", "args": ["arm_left","arm_right","pot"]}
],
"lookahead": 2,
"steps": [
{ "stage_idx": 1, "action": "approach", "target": "pot/handle_left",
"postconds": [{"pred":"near","args":["ee","pot/handle_left"]}] },
{ "stage_idx": 2, "action": "dual_grasp",
"targets": ["pot/handle_left", "pot/handle_right"],
"synchronization": "simultaneous_close",
"postconds": [{"pred":"grasped","args":["pot/handle_left"]},
{"pred":"grasped","args":["pot/handle_right"]}],
"mpc_mode": "C" },
{ "stage_idx": 3, "action": "co_lift",
"target": "pot", "lift_height": 0.15,
"constraints": [
{"pred":"synchronized_with","args":["arm_left.z","arm_right.z","tol=0.01"]},
{"pred":"upright","args":["pot"]}
],
"mpc_mode": "C" },
{ "stage_idx": 4, "action": "co_transport",
"target": "target_location",
"constraints": [
{"pred":"upright","args":["pot"]},
{"pred":"clear_of","args":["pot","obstacles"]}
],
"mpc_mode": "C" },
{ "stage_idx": 5, "action": "co_place_and_release",
"synchronization": "simultaneous_release",
"postconds": [{"pred":"at_pose","args":["pot","target_location"]}] }
]
}
Bi-manual 设计点
co_manipulation predicate
global constraint，整个任务期间双臂物理耦合，由 CoManipulationDetector 维持
synchronization 字段
VLM 标识同步关键点；不是 sequencing
mpc_mode: C
双臂多体耦合 → PointWorld + CEM/MPPI
lookahead: 2
对应 mpc_mode C 的默认
VLM 不出 IK
left/right arm 分配由 Embodiment Grounder 完成
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
8 / 24

## Slide 9
L1 · embodiment-aware translation
Embodiment Grounder · 5 个组件
把 embodiment-agnostic 的 VLM plan 翻译成具体到机器人本体的 grounded plan
IK + Collision
cuRobo (GPU-batched)
备选: Pinocchio / TracIK
为每个 stage 计算 reachable EE pose；过滤 collision
WorkspaceMap
预计算 voxel reachability
双臂分别 cache
O(1) 查询 "this point reachable by which arm"
ArmAssigner
heuristic + L2.5 fallback
VLM-Binder 做边缘 case
为 grasp / approach stage 分配 left or right arm
HandoverPlanner
Template-based
+ kinematic validate
自动插入 handover 中间 stage；同步 release 与 grasp
CoManipulationDetector
checks goal + global constraints
触发 dual-arm trajectory
识别 co_manipulation predicate；构造对称双臂轨迹
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
9 / 24

## Slide 10
VLM 在 runtime 的运行时贡献
L2.5 Semantic Resolver · Deferred References
场景：碗散在桌上，VLM plan-time 不知道顺序
{ "action": "grasp",
"target": "?bowl_1", // deferred
"binder": "nearest_bowl_to(ee)" }
{ "action": "place",
"target": "?bowl_1",
"place_on": "?bowl_2",
"binder_2": "any_other_bowl" }
Resolution Pipeline (runtime, 在 stage 即将执行前)
1. Binder
调用 binder function (nearest_bowl_to(ee))
2. Scene Blackboard
查询 / 写入解析结果 (?bowl_1 = bowl_id_5)
3. VLM-Refiner
若 binder 失败 → VLM 兜底裁决（边缘 case）
4. Propagate
传播到下游 stage (?bowl_2 ≠ ?bowl_1)
VLM 在 L2.5 的三种 runtime 贡献
Cache hit
~95% case
Binder 已能解决，无需 VLM
Skip
~3% case
可跳过的语义歧义（不重要的细节）
Fallback
~2% case
Binder 失败 / OOD → VLM-Refiner 兜底
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
10 / 24

## Slide 11
Lazy evaluation by mpc_mode hint
Hybrid MPC · Stage A / B / C
Stage A · Always-on
Constraint Projector
延迟
< 5 ms
触发条件
默认 · 每个 timestep 都跑
• 把 predicate 转 cost
• 单步 projection
• 不调 PointWorld
• 是 D8 兜底安全网
Stage B · On-demand
PointWorld single-step
延迟
30 – 80 ms
触发条件
VLM 标 mpc_mode=B 时（接触瞬间）
• PointWorld 预测下一步点云
• 评估接触约束
• 单步前向
• 替代 Stage A 决策
Stage C · Heavy
PointWorld CEM / MPPI
延迟
200 – 500 ms
触发条件
VLM 标 mpc_mode=C 时（接触富集）
• 多 step rollout + CEM 优化
• 多体耦合（双臂 / contact-rich）
• 频段最低，权限最大
• 只在必要时启用
VLM 用 mpc_mode 字段做 hint；Stage A 始终运行兜底（D8）
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
11 / 24

## Slide 12
Event-driven · 6 decisions
VLM-Supervisor · 旁路战略层
不修改单步动作，只走 stage / replan / refine 通道
Triggers
▸ Predicate 突然不可满足
▸ PointWorld 预测严重偏离
▸ VLA action 多步漂移
▸ Refiner 跟不上节奏
▸ Sensor 异常或被遮挡
▸ Timeout（stage > 预期时长）
6 种决策
continue
无事发生，继续 inner loop
advance_stage
提前进入下一 stage (postcond 已满足)
downgrade_mpc_mode
C → B → A，降级到更便宜的 mode
force_refine_now
紧急通道，让 refiner 优先精化某 stage
full_replan
回到 VLM-Planner 重新规划
abort
终止执行，等待人工介入
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
12 / 24

## Slide 13
The Pivot
Streaming Refinement · 为什么反转 Pre-Execution
"我觉得在执行前进行闭环判断延时太高了，希望能在执行过程中进行规划闭环"
维度
Pre-Execution Refinement
Streaming Refinement
启动延迟
~30 s
~1–2 s (Quick Check)
Refinement 次数
全 plan 多轮 (≤3)
每 stage 1 轮 (并行)
PointWorld 范围
全 plan rollout (含远端不可信)
单 stage rollout (近端可靠)
利用执行结果做 prior
否
是 (基于 blackboard)
Worst case
好 plan 也等 30s 才动
Refiner 跟不上 → degraded 但仍能跑
Compute 模式
30s 突发 + 0
持续 2–3 s/stage 后台
核心 insight
Execution 本身就是 world model 的免费 calibration — 每 stage 完成后，blackboard 的 ground-truth state 比 PointWorld 5 步预测准 100 倍。Pre-execution 模式放弃了这个免费的信号源。
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
13 / 24

## Slide 14
Two parallel timelines
Streaming Refinement · 时间轴架构
Execution Timeline
Quick
Check
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
...
Refinement Timeline (并行)
refine S2 (+S3)
during S1
refine S3 (+S4)
during S2
refine S4 (+S5)
during S3
refine S5 (+S6)
during S4
...
↑ refiner 写入下一个 stage 的 refined 版本
Lookahead 窗口 (D7：硬上限 ≤ 2)
mpc_mode A → lookahead 0
简单 stage，Stage A 单步可控
mpc_mode B → lookahead 1
接触动力学需要单 stage 前瞻
mpc_mode C → lookahead 2
多体耦合需要更长前瞻
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
14 / 24

## Slide 15
best-effort enhancement, not prerequisite
Streaming Refiner · 核心代码 与 Fallback
class StreamingRefiner:
def __init__(self, plan, blackboard, lookahead=2):
self.plan = plan
self.bb = blackboard
self.lookahead = lookahead
self.refined_until = 0
def run_background(self):
while not self.bb.execution_done:
current = self.bb.current_stage_idx
target = current + self.lookahead
while self.refined_until < min(target, N-1):
self._refine_one_stage(self.refined_until + 1)
self.refined_until += 1
time.sleep(0.05)
def _refine_one_stage(self, idx):
start = self.bb.snapshot() # blackboard prior
stg = self.plan.steps[idx]
pw = pointworld.rollout(start, stg) # ~1-2s
vla = vla.evaluate(start, stg) if lookahead>=2 else None
crit = critique_synthesizer.synthesize(pw, vla)
if crit.has_significant_issues():
self.plan.steps[idx] = vlm.revise(stg, crit) # ~0.5s
self.bb.mark_refined(idx)
单 stage 精化总成本 ~2–3 s
Stage 平均执行 2–10 s → 通常能跟上
跟不上时的 Fallback 链
1. 已精化
最优路径
返回 refined stage
2. 未精化但 quick check 通过
degraded
返回原 VLM 版本 + Stage A 兜底
通知 supervisor degraded mode
3. 兜底也失败
兜底失败
abort 或 request supervisor
精化是 best-effort, 不是 prerequisite (D8)
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
15 / 24

## Slide 16
D5 · Frequency-Authority inversion
四频段分层 · 频率 vs 权限
频率高 → 权限大但视野窄；频率低 → 视野宽但权限克制
L1 · VLA 反应层
改单步 action
10–30 Hz
L2 · MPC 战术层
改单步动作 / 拒绝动作
10–30 Hz
L2.5 · Semantic Resolver
解析 deferred refs
0.5–2 Hz
L3 · VLM-Supervisor
stage / replan / abort
event-driven
Refiner / PointWorld 是异步后台 worker，不占任何频段——它们是 helper，不是 layer
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
16 / 24

## Slide 17
Progressive Constraint Specialization
渐进约束特化 · 新设计模式
"初始 stage 宽约束（去抓某个碗就行）→ 以已完成的碗为基石 → 逐渐收紧约束（下一个碗要和这个碗交互）"
从「晶体」到「溶液」
传统 plan（v2 当前）
VLM 输出
pick(bowl_3)
Plan-time 必须解决
哪个碗叫 bowl_3
Identity 错的后果
full replan
6 种 stack 顺序
× N 种 bowl 分配 → 组合爆炸
渐进约束 plan
VLM 输出
pick(any bowl ∈ scene)
Plan-time 故意不解决
留给 runtime / blackboard
Identity 错的后果
不存在 (VLM 不输出 identity)
Plan 只有 1 种
runtime 自然 collapse
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
17 / 24

## Slide 18
Walk-through
渐进约束 · stack-3-bowls 实例
1
pick (any reachable bowl)
constraints reachable + stackable(class=bowl)
after stage ?picked_1 ← bowl_id_5 (commit to blackboard)
2
place (?picked_1 on any other bowl)
constraints on_top_of(?picked_1, ?second_bowl) + stable + ?second_bowl ≠ ?picked_1
after stage ?second_bowl ← bowl_id_2
3
pick (any remaining bowl)
constraints reachable + not_in_stack
after stage ?picked_3 ← bowl_id_8
4
place (?picked_3 on top of stack)
constraints on_top_of(?picked_3, ?picked_1) + stable
after stage GOAL satisfied: count_stacked(bowl) ≥ 3
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
18 / 24

## Slide 19
Schema extension
Binding Mode 与 Existential Predicates
binding_mode 字段
eager
Plan-time 绑 identity
task 含 identity 关键约束
("红碗叠在蓝碗上")
lazy
Runtime 由 blackboard 绑
task identity 无关
("叠三个碗")
Existential Predicates (新增)
身份无关的 goal 需要 existential 量化
# 旧 (identity-based)
{"pred": "stacked",
"args": ["bowl_1","bowl_2","bowl_3"]}
# 新 (existential)
{"pred": "count_in_state",
"args": ["class=bowl",
"state=stacked",
">=", 3]}
{"pred": "exists_with_property",
"args": ["class=bowl",
"props=[stable,top_of_stack]"]}
{"pred": "all_of_class_in_state",
"args": ["class=bowl",
"state=in_stack"]}
Predicate Dictionary 的真扩展（不是 cosmetic 改动）
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
19 / 24

## Slide 20
Three-touch extension
渐进约束如何接入现有 v2 架构
不需要架构改动，只需要三处协同扩展
1. VLM-Planner schema 扩展
stage.target_selector: instance:bowl_3 | any:bowl | any_except:?picked_1
stage.commit_on_complete: 写入哪个 blackboard 变量
stage.binding_mode: eager | lazy
2. L2.5 Semantic Resolver 扩展
在 stage 即将执行前才 resolve 该 stage 的 deferred refs
利用最新 blackboard binding（含上一 stage 实际结果）
3. Streaming Refiner 扩展
优先 refine binding_mode=lazy 的 stage
这反而让 lookahead=1 的纪律更自然——lazy stages 本来就不能 lookahead=2
4. Predicate Dictionary 扩展
新增 existential predicates: count_in_state, exists_with_property, all_of_class
这些 predicate 是 identity-agnostic 的，与渐进约束设计天然配合
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
20 / 24

## Slide 21
Tensions to resolve
渐进约束设计的破绽
破绽 1 · 局部最优 vs 全局最优
VLM 在 stage 1 选「任何能抓的碗」——但某些碗会让后续 stage 变难（如这个碗太大无法 stack）
Mitigation · stage 1 约束加 stackable(self) (从 class 推断)；streaming refiner 在 refine stage 1 时就预先用 PointWorld 评估后续可行性
破绽 2 · 约束「软化」的边界
宽到什么程度？pick(any bowl) 还是 pick(any object)？过宽 VLM 失去 task intent 表达力
Mitigation · 类型约束保持锐利，identity 约束保持宽松。pick(class=bowl, instance=any) ✓；pick(class=any) ✗
破绽 3 · goal predicate 必须 identity-agnostic
goal: stack(bowl_1, bowl_2, bowl_3) 需重写为 existential：count_stacked(bowl) ≥ 3
Mitigation · Predicate Dictionary 加 existential quantifier 类（见 slide 19）— 是真新增，不是 cosmetic
破绽 4 · identity-sensitive 任务
「把红碗叠在蓝碗上」必须 pick(color=red)，渐进约束在 identity 关键任务上自然退化
Mitigation · binding_mode: lazy / eager 作为 task-conditioned 选项。VLM 在 plan time 根据 task 语义自动决定
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
21 / 24

## Slide 22
Roadmap
MVP 实施路径 · ~3.5 个月
Phase
交付
Duration
Week 1
Week 16
P1
PointWorld 集成 + Stage B/C MPC
4–6 周
P2
Critique Synthesizer v1（单 stage）
2 周
P3
StreamingRefiner worker + Quick Check
2 周
P4
VLM revise prompt + LoRA tune
2 周
P5
Fallback + supervisor force_refine_now
1 周
P6
端到端 benchmark (4 档 ablation)
3 周
Critical path P1 → P3 (refiner 必须先在 mock VLM 上跑通，验证 lookahead 维持率)
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
22 / 24

## Slide 23
What we'll measure
论文 Claim 与 Ablation 设计
P1
Predicate Dictionary 作为 narrow waist
VLM 训练 / MPC 实现 / Supervisor 判断三者共用同一份字典，预测 sim 上 task SR ↑
P2
Streaming Refinement vs batch pre-execution
Startup latency ≤ 2 s (vs ~30 s)，refinement-keeps-up rate > X% on tasks with avg stage > 3 s
P3
Hybrid MPC A/B/C 的 lazy evaluation
Stage A always-on + B/C on-demand：mean per-step latency < 20 ms while contact-rich SR retained
Ablation 4 档（P2 重点）
A
Streaming refinement (proposed)
lookahead=2
B
Pre-execution batch refinement
~30s startup
C
No refinement
Stage A only
D
L3 supervisor only
event-driven
RoboBrain v2 — VLM·VLA·MPC Framework
23 / 24

## Slide 24
总结 与 下一步
Where we are · Where to go
Where we are
v2 五层架构 (+ supervisor 旁路)
Predicate Dictionary 窄腰
Hybrid MPC A/B/C
Streaming Refinement (D6–D8 纪律)
渐进约束特化 (新设计模式)
What's open
Q22 短 stage 处理策略
Q23 Refiner OOM 时优先级
Q24 force_refine_now preempt vs queue
Q25 binding_mode 自动判定
Existential predicate 选型
Next decision
决定 binding_mode 由 task-level 配置 or VLM 推理
draft 三个 task plan (stack / pot / red-blue) 看 binding_mode 边界
列 existential predicate 完整集
决定是否把渐进约束写入 v2 §11.7
文档 vlm_vla_mpc_robot_framework_outline_v2.md · 图 framework_v2_main_figure.svg · 仓库 WANGGUIQIN/robobrain-3dgs-v2